## Slide 1: La dynamique des travaux souterrains en Italie
Jean PIRAUD
Ingénieur civil des Ponts & Chaussées
Ancien vice-président de l’Association Française des Tunnels
Association amicale et culturelle orléanaise franco-italienne
Orléans, 19 octobre 2021

## Slide 2: « Faire des travaux de Romains » Une vieille expression qui est toujours d’actualité
Depuis le milieu du 19ème siècle, les Italiens brillent par leur activisme dans les travaux publics :
D’abord dans le domaine ferroviaire : 2 fois plus de tunnels ferroviaires que la France ou le Royaume-Uni !
Depuis 1950 dans le domaine routier : précurseurs des « autostrades » en Europe, avec un réseau autoroutier bien quadrillé, et la moitié des tunnels routiers d’Europe !
Longueur totale (en km) des tunnels ferroviaires en Europe

## Slide 3: La Profession des travaux souterrains en Italie
Fin du 19ème siècle : L’Italie se couvre de chemins de fer, donc de tunnels ; des ouvriers italiens creusent tous les grands chantiers suisses.
Années 1960-1990 : construction d’un réseau autoroutier maillé, avec production record de tunnels bi-tube
Une société ferroviaire nationale très dynamique : FS = Ferrovie dello Stato italiane Filiales : Trenitalia (trains de voyageurs), Italferr (ingénierie), TAV (construction de LGV), ANAS (30 000 km de routes et autoroutes)
Symbiose efficace entre l’Université (Politecnico) et les entreprises (ingénierie et travaux), et entre la théorie et la pratique (prof. LUNARDI)
Maîtrise exceptionnelle des « mauvais » terrains (marnes, schistes…)
De nombreuses PME innovantes, souvent leaders mondiaux
Grandes entreprises : fusion récente entre Impregilo + Salini + Astaldi => Webuild, très active en Europe (GPE) – pas vrai dans l’autre sens !
Production actuelle de tunnels : 33 km/an (1/2 fer, ¼ route, ¼ métro)

## Slide 4: 1 - Creusement traditionnel (à l’explosif ou à la pelle mécanique)
Méthode d’avancement cyclique
Forage des trous de mines horizontaux (pas d’avancement : 1 à 4 m)
Chargement des explosifs, tir et ventilation
Évacuation des déblais (« marinage »)
Soutènement (béton projeté, boulons , cintres)
Coulage du revêtement en béton coffré

## Slide 5: Exemples de tunnels creusés en méthode traditionnelle
Croisement de galeries dans le tunnel de Poggio Maria (Sicile)
Boulons d’ancrage longitudinaux pour renforcer le front de taille (détruits par l’avancement du tunnel)

## Slide 6: 2. Creusement au tunnelier C’est aujourd’hui la méthode préférée pour les tunnels longs (> 2 km)
L’un des 11 tunneliers du tunnel sous la Manche : mission accomplie !
Percement du tunnel du St-Gothard : l’un des 6 tunneliers sortant dans la caverne de réception
= une perceuse !

## Slide 7: Revêtement de voussoirs
Anneaux de 6 à 8 voussoirs, dimensionnés pour résister :
- à la poussée du tunnelier qui s’appuie dessus pour avancer,
- à celle du terrain et de la nappe
Préfabriqués en usine => qualité et sécurité garanties

## Slide 8: Avantages et inconvénients Creusement traditionnel Creusement au tunnelier
Cavités de forme quelconque
Méthode bien adaptable au terrain rencontré
Avancement lent (1 à 3 m/jour)
Trous cylindriques seulement…
Investissement initial coûteux et irréversible
Avancement rapide (10 à 30 m/jour)
Gain important pour la sécurité

## Slide 9: La sécurité du chantier souterrain
Un passé douloureux…
19ème siècle : 1 mort tous les 100 m de tunnel creusé (+ silicose…)
Ex. : 1er tunnel du St-Gothard (15 km) : 177 morts (surtout des Siciliens !)
Années 1950 : mécanisation => réduction à 1 mort/km
Aujourd’hui : en moyenne < 0,1 mort/km
Tunnel sous la Manche : 12 morts pour 155 km
Tunnel de base St-Gothard : 9 morts pour 153 km
Les facteurs du progrès
Mécanisation maximale des tâches (tunnelier)
Implication forte de la direction des entreprises depuis 1980
En France, un coordinateur SPS (sécurité-santé) sur tous les chantiers, indépendant du maître d’œuvre et de l’entreprise
Intégration de la sécurité dans la conception de l’ouvrage et du chantier

## Slide 10: Les Italiens, champions méconnus en travaux souterrains !
Chemins de fer
  1870 : les Savoyards percent le 1er tunnel ferroviaire transalpin : Mont-Cenis, 13 km, grâce à Sommeiller : inventeur du marteau-piqueur pneumatique
  1934 : Tunnel direct sous les Apennins (19 km), resté 50 ans le plus long du Monde
  1950-60 : Invention des soutènement légers (béton projeté, cintres, boulons) => cadences accélérées
  1978 : Direttissima Florence-Rome : 1ère LGV d’Europe (250 km/h)
Routes et autoroutes
  1er siècle après J.C. : 1er tunnel routier du Monde, à Naples
  1882 : Les Sardes percent le 1er tunnel routier transalpin : Tende (3 km)
  1924 : 1ère autoroute d’Europe : Milan-Varèse. Création d’un réseau de 6800 km, dont 850 km en tunnel
  1980-90 : invention du soutènement frontal avec boulons en fibre de verre
  Le plus gros tunnelier du Monde a repercé les Apennins (Sparvo, Ø 16m)
3. Métros
  Un certain retard, lié à l’engouement pour l’automobile
  Rattrapage en cours

## Slide 11: 1. Les tunnels ferroviaires
Nouvelle gare de Roma-Tiburtina

## Slide 12
Lignes à grande vitesse (LGV) en 2020
Principaux projets ferroviaires de l’Italie
Lignes à grande vitesse
Tunnels transalpins
Gares souterraines

## Slide 13: Lignes à grande vitesse
Un programme considérable en cours, déjà 1250 km de LGV en service, en dépit…
Lignes toujours mixtes fret-TGV (pentes < 1,2 %)
Vmax = 250 à 320 km/h
Colonne vertébrale : LGV Turin-Milan-Rome-Naples-Salerne
En service depuis 2008, avec TGV publics (Trenitalia) et privés (.italo)
4 nouveaux axes en construction
Milan-Venise : en cours, souvent jumelé avec l’autoroute
Milan-Gênes. But : fret + réduire le trajet à 50 mn ! En cours : 3ème tunnel sous les Apennins (27 km) « Terzo Valico dei Giovi ». Ouverture prévue 2025 ?
Naples-Bari : en cours (tunnel d’Irpinia, 27 km, pour éviter glissements de terrain en surface)
Messine-Catane-Palerme
P.m. Gênes-Nice. En cours : doublement de la voie unique du littoral

## Slide 14: Doublement de la ligne de la côte ligure

## Slide 15
tunnel viaduc

## Slide 16: LGV Bologne-Florence 78 km, dont 73 km en tunnel !
  Géologie très variée
  Creusement « traditionnel » en pleine section (monotube Ø 10 m)
  Une seule méthode d’avancement, en adaptant seulement « l’intensité » du (pré)soutènement

## Slide 17: Tunnels des Apennins : la panoplie des types de soutènement en fonction du terrain
Front stable
Front stable à court terme
Front instable
En mauvais terrain :
Fabriquer du « terrain armé » au front de taille, au fur et à mesure de l’avancement, pour le stabiliser et pouvoir l’excaver ensuite en toute sécurité

## Slide 18: Les tunnels transalpins

## Slide 19
Tunnels actuels
route
fer
Nouveaux tunnels
ferroviaires en construction
Simmering
Koralm
La répartition rail-route à travers les Alpes

## Slide 20: Nouveaux tunnels ferroviaires transalpins
Caractères communs
  Altitude 500 m environ (« tunnels de plaine »), pente < 1,5 %
  2 tubes Ø 9 m, L = 50 à 55 km, reliés par des rameaux de sécurité
  Coût : 8 à 9 Md€ (avec fortes subventions UE)
  Objectif majeur : transférer sur rail du fret routier
5 grands projets
Axe Lyon-Turin = Tunnel de base du Mont-Cenis : lots de travaux attribués, les entreprises s’installent, tunneliers en commande, ouverture prévue en 2031
Axe Berne-Milan = Tunnel de base du Loetschberg, ouvert par les Suisses en 2007
Axe Zurich-Milan = Tunnel de base du St-Gothard, ouvert par les Suisses en 2016
Axe Innsbruck-Vérone = Tunnel de base du Brenner : en cours, prévu pour 2028
Axe Vienne-Venise : tunnels du Simmering + Koralm, en cours par les Autrichiens, prévu pour 2023

## Slide 21: Le nouveau tunnel de base du Mont-Cenis Maître d’ouvrage : TELT, Tunnel Euralpin Lyon-Turin
TELT
Coût : 8,5 Md€, payé à 40 % par l’Union européenne
Ouverture prévue : 2031 ?

## Slide 22: Le tunnel de base du Mont-Cenis : créer une « ligne de plaine » sous la montagne

## Slide 23
Descenderie de La Praz (2,5 km) Inizio dei lavori : novembre 2005 Fine degli scavi : gennaio 2009
Descenderie de Modane (4 km)
Inizio dei lavori : luglio 2002
Fine degli scavi : novembre 2007
Descenderie de St-Martin-La-Porte (2,4 km) Inizio dei lacvori : marzo 2003 Fine degli savi : agosto 2010
23
Lyon
Saint-Martin-la-Porte
23
Descenderie de la Maddalena (7,5 km) Inizio dei lavori : 2014
Les 4 descenderies déjà réalisées
Turin →
← Lyon
Suse
Objectifs des descenderies :
Reconnaissance géologique
Créer des accès multiples aux chantiers du « grand » tunnel
Faciliter la ventilation et l’accès des secours pour le grand tunnel
Un tube déjà réalisé

## Slide 24: Un tunnel divisé en 5 tronçons
Côté Lyon Côté Turin
4 accès intermédiaires => 16 attaques simultanées possibles
  Améliore la sécurité au travail
  Facilite la ventilation, l’évacuation des déblais et celle des eaux souterraines
  Réduit les délais et les risques globaux
  Permet d’optimiser les méthodes de creusement pour chaque tronçon

## Slide 25
Gabarit
intérieur Ø 8 m
Rameaux inter-tubes tous les 350 m, réalisés en traditionnel
En cas d’incendie, chaque tube sert de refuge de sécurité pour l’autre
Coupe au droit d’un rameau d’interconnection
Mise à l’abri

## Slide 26: Impact environnemental des grands chantiers de tunnel
Impacts négatifs
Quelques impacts physiques mineurs
Trafic accru sur les voies d’accès
Impact positifs :
transfert route -> rail encouragé
1 Mt/an de CO² économisés
Vallées libérées des camions (trafic, pollution, bruit…)
Points à surveiller : zones de tête de tunnel à re-végétaliser
Déblais : les trier et combler des anciennes carrières
Tarissement de quelques sources à éviter ou compenser
Eaux d’exhaure à refroidir (22° C)
Accès à la descenderie
de St-Martin-la-Porte

## Slide 27: Tunnel de base du Brenner
Maître d’ouvrage : consortium austro-italien BBT
Galerie de reconnaissance au milieu
L = 64 km
Couverture max. 1740 m

## Slide 28: Nouvelles gares souterraines (sous les centres-villes)
Torino Porta Susa (surface)
Milano Porta Venezia, sur le Passante ferroviario
San Remo
Bologne
Florence
Roma Tiburtina (surface)
Naples

## Slide 29: Nouvelle gare Porta Susa à Turin
Grandes lignes en surface
Gare banlieue souterraine pour Passante Ferroviaro
Métro M1

## Slide 30: Passante Ferroviario de Milan Station Porta Venezia
Creusée en souterrain, avec la voûte à 4 m sous la rue !
Méthode de l’arc cellulaire
Longueur 210 m
Largeur excavée 28 m

## Slide 31: Nouvelle gare TGV de Bologne
.....Tunnels d’accès à la nouvelle gare TGV
Puits d’accès à la nouvelle gare, Ø 39 m

## Slide 32
Trains régionaux
TGV

## Slide 33: Noeud ferroviaire de Florence
Nouvelle gare de passage de Florence

## Slide 34: Noeud ferroviaire de Florence
Nouveau tunnel et gare AV

## Slide 35: 2. Les tunnels routiers
A Naples, le 1er tunnel routier du Monde (cf. Sénèque)
A Tende, le 1er tunnel routier transalpin (1882)
Années 1950-80 : creusement de 850 km de tunnels autoroutiers
Des gallerie dans toutes les villes montueuses
Années 1990 : 3 incendies meurtriers dans des tunnels transalpins
=> Décision de doubler tous les grands tunnels transalpins : 2 tubes à un seul sens + rameaux de secours fréquents
Tende : en cours (pour 2025 ? )
Grand-St-Bernard : fait
Fréjus (A40) : fait
St-Gothard : en cours

## Slide 36: 2ème tube du tunnel du Fréjus
L = 13 km
Ouvert en 1980 avec 2 voies
2ème tube Øint = 8 m creusé au tunnelier
Ouverture en 2022, avec 2 tubes unidirectionnels

## Slide 37: Doublement du tunnel routier de Tende
Tunnel très étroit => alternat
Doublement entrepris à partir des 2 têtes
Arrêt pendant 2 ans (justice…)
Tête côté France emportée par crues d’oct. 2020
Viaduc à reconstruire

## Slide 38: Doublement de l’autoroute Bologne-Florence (A1)
« Variante di Valico »
Tunnel du Sparvo : 2 x 2,5 km, Ø 15 m (fait)
Tunnel de Santa Lucia : 7, 7 km, Ø 16 m, pour fin 2021

## Slide 39: Machine à élargir un tunnel sans interrompre la circulation
scie

## Slide 40: Projet de « Pont d’Archimède » sur le détroit de Messine 2 tubes (L = 3,3 km) flottant à 20 m sous la surface Ancrage par cables au fond de la mer Économique, mais abandonné du fait des risques…
L = 3,3 km
L = 3,3 km

## Slide 41: 3. Les tunnels de métro
Turin : 1 ligne
Milan : 5
Brescia : 1
Gênes : 1
Rome : 3
Naples : 3
Palerme : 3

## Slide 42: Comment construit-on un métro ?
1. On fait d’abord les stations
  Le plus souvent, boîtes rectangulaires creusées à ciel ouvert
  entre parois moulées
  Si pas de place en surface, cavernes creusées en traditionnel (délicat et très cher…)
2. On creuse le tunnel au tunnelier entre les stations,
en trainant le tunnelier dans les stations déjà excavées
Ligne 14 du métro de Paris

## Slide 43: Station moderne creusée en traditionnel (ligne 14)
Station ancienne creusée en tranchée couverte
(ligne 8)
Station Madeleine du métro de Paris : correspondance difficile
Terrain injecté
Sous la nappe
Difficultés majeures pour les projets de métro
Maitriser les venues d’eau en méthode traditionnelle
Éviter les tassements en surface

## Slide 44: Métro de Turin
Retard à l’allumage !
Ligne 1 ouverte en 2006 pour les JO
Métro automatique sur pneus, type VAL
Ligne 2 : en cours
Passante ferroviario souterrain, avec lignes de banlieue traversantes

## Slide 45: Metro de Milan
1ère ligne en 1964
4 lignes classiques : M1, M2, M3, M5
101 km, le plus long d’Italie
Ligne automatique M4 pour 2023
Connexion parfaite avec le Passante ferroviario (où passent 6 lignes desservant la banlieue)

## Slide 47: Future ligne M4 : coupe transversale des stations En banlieue : Sous le centre-ville : boîtes + tunnels classiques tunnelier gros diamètre Ø9m pour creuser tunnels et stations
puits

## Slide 48: Métro de Rome
Ouvert en 1955
2 lignes classiques MA, MB
Tunnels parfois superposés
L = 61 km seulement
Ne dessert pas le centre-ville
(sous-sol encombré,
bâtiments fragiles…)
=> Ligne C automatique, en cours
Grosses difficultés sous le Forum

## Slide 49: Métro de Palerme

## Slide 50: Métro de Naples
Métro ouvert en 1993
3 lignes : 1 (hélice), 2 et 6
4 funiculaires
2 lignes banlieue souterraines
Réseau très mal connecté, mais un effort décoratif inouï : « Metro dell’Arte »

## Slide 51: Naples
Rocher de qualité exceptionnelle : tuff volcanique
Le 1er tunnel routier du Monde : Naples à Pouzzoles

## Slide 52: Métro de Naples
Fouilles de la station Municipio
Découverte de 3 trirèmes grecques

## Slide 53: Quartiers rénovés à l’entrée d’une station

## Slide 54: Le plus beau métro du Monde !

## Slide 58
Musée souterrain dans le métro

## Slide 59
Merci pour votre attention !